## Slide 1: Fotopast – Detekce Pohybu
PROJEKT

## Slide 2: CÍLE A POŽADAVKY
Naprogramovat a zprovoznit fotopast pro monitorování pohybu lesní zvěře na hranici lesní a obydlené oblasti
  Pomocí tlačítka simulovat detekci pohybu
  Při detekci uložit záznam o pořízení fotografie na sd kartu
  Posílání obrázku předuloženého na sd kartě s informacemi o obrázku na server
  Systém pro kontrolu rádiových podmínek a případné odložení posílání obrázku
  Periodické posílání telemetrie na server
  Vhodné napájení a vhodná implementace režimu úspory energie
<number>/x
Fotopast – Detekce Pohybu

## Slide 3: NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
ESP32
  Hlavní řidící jednotka
BG77
  Rádiová část pro komunikaci, SD karta, tlačítko, SIM karta pro připojení do sítě
Server
  Příjem telemetrie a obrázků
Přenosová technologie
  LTE Cat-M
Transportní protocol
  UDP
Aplikační protokol
  HEX - přenos obrázků, JSON – telemetrie, informace k obrázkům
<number>/x
Fotopast – Detekce Pohybu

## Slide 4: PŘENOSOVÁ TECHNOLOGIE (LTE Cat-M)
Licenční technologie (nemá duty cycle)
Vhodné do odlehlejších oblastí
Podpora úsporných režimů (PSM, eDRX)
Dobrá přenosová rychlost
Nízká odezva
<number>/x
Fotopast – Detekce Pohybu

## Slide 5: Transportní protokol (UDP)
Jednoduchá implementace
Nízká režie a overhead (oproti TCP)
Možnost vlastního potvrzování přes server
Dobrá přenosová rychlost
Vhodné pro přenášení obrázků po částech
<number>/x
Fotopast – Detekce Pohybu

## Slide 6: Aplikační protokol (JSON, HEX)
JSON
  Jednoduché vytváření a zpracování
  Přehlednost
  Snadná rozšířitelnost
HEX
  Použit pro přenos obrázků
<number>/x
Fotopast – Detekce Pohybu

## Slide 7: STRUKTURA KÓDU
BG77
  Inicializace a řízení rádiové komunikace
File_manager + sdcard
  Práce se soubory a SD kartou
Server
  Příjem telemetrie, obrázků a posílání potvrzení
Uart_if
  Inicializace uart komunikace
Main
  Definice pinů, inicializace zařízení a main loop
<number>/x
Fotopast – Detekce Pohybu

## Slide 8: SERVER
Běží na adrese 147.229.148.105 a portu 7001
Zajišťuje příjem JSON zpráv, ze kterých vyčte typ zprávy a podle typu se následně nastaví
Příjem telemetrie je ve formátu JSON (RSRP, SINR)
Příjem informace o obrázku je ve formátu JSON (type, image_info, id, size, encoding)
Příjem částí obrázku ve formátu HEX potvrzuje zprávou “OK”. Počet částí počítá z maximální velikosti celého obrázku.
<number>/x
Fotopast – Detekce Pohybu

## Slide 9: SERVER UKÁZKA (lokální)
Testovací klient
<number>/x
Fotopast – Detekce Pohybu
Server

## Slide 10: Architektura systému
<number>/2
Fotopast – Detekce Pohybu

## Slide 11: Sleep
Uspán MCU i BG77
Využití PSM
Probuzení RTC nebo interruptem
Perioda RTC dána sítí
<number>/2
Fotopast – Detekce Pohybu

## Slide 12: Send telemetry
Odesílá informace ve formátu JSON
Rádiové podmínky, stav baterie, teplota...
<number>/2
Fotopast – Detekce Pohybu

## Slide 13: Save image
Uloží záznam o obrázku
Záznam obsahuje název souboru a čas
Záznamy ukládá do zásobníku
<number>/2
Fotopast – Detekce Pohybu

## Slide 14: Send all images
Obrázky jsou odeslány pouze za vhodných podmínek
Přečte všechny nové záznamy
Přepíše ukazatel na konec
zásobníku
<number>/2
Fotopast – Detekce Pohybu

## Slide 15: Proč využívat PSM
<number>/2
Fotopast – Detekce Pohybu
Problem
Equipment installed in remote areas
Battery-powered
Motion events are infrequent
Solution
BG77 remains in PSM
RP2040 stays in Sleep mode
Only the PIR sensor stays active
Benefits
Increased autonomy
Reduced maintenance
Lower energy consumption

## Slide 16: Optimalizace spotřeby
<number>/2
Fotopast – Detekce Pohybu
Power State | Current Draw | Duration | Use Case
Deep Sleep | <10uA | 90% of time | Warning for events
Light Sleep | 100uA | 5% of time | Pre-alarm state
Active TX/RX | 50-200mA | <1% of time | Data transmission
Processing | 30-80mA | <1% of time | Image processing

## Slide 17: Optimalizace spotřeby
<number>/2
Fotopast – Detekce Pohybu

## Slide 18: Implementace
<number>/2
Fotopast – Detekce Pohybu